|  |  | Иммобилайзер Model No. СФИНКС™ 1.4s Meguna ® Company Назначение Иммобилайзер СФИНКС 1.4s от фирмы Meguna ® Company (С1.4s) – высокоэффективное средство защиты от угона автомобиля. От других подобных систем С1.4s отличают: сверхмалые габариты, позволяющие спрятать С1.4s даже в жгуте проводов; оригинальный алгоритм имитации неисправности двигателя; отсутствие индикатора работы иммобилайзера, создающее трудности для его обнаружения; только правильные действия по снятию с охраны С1.4s подтверждаются звуковым сигналом; защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер; самокалибрующийся сенсор, электронный технический режим. СФИНКС 1.4s может использоваться как самостоятельно, так и в составе любого охранного комплекса. Применение самой передовой элементной базы на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP® и современная технология производства обуславливают его исключительную надежность. Принцип действия С1.4s При несанкционированном запуске двигателя (С1.4s в режиме охраны) автомобиль будет работать сколь угодно долго до первого нажатия на педаль тормоза. После нажатия на педаль тормоза С1.4s прежде, чем заглушит двигатель, в течение некоторого времени будет имитировать неисправность, периодически кратковременно блокируя двигатель: При первой попытке угона двигатель окончательно заглохнет через 11 секунд после нажатия на педаль тормоза. После второй попытки запуска двигатель заблокируется через 6 секунд после включения зажигания. При последующих попытках запуска двигатель будет блокироваться через случайное время в интервале от 1 до 4 секунд после включения зажигания. Если при программировании выбран жесткий тип блокировки (H-type), то двигатель будет блокироваться без предварительного кратковременного глушения. После остановки автомобиля двигатель остается заблокированным до выключения зажигания, но не менее 5-ти секунд (в течение этих 5-ти секунд разблокировать иммобилайзер невозможно). |
| --- | --- | --- |
|  |  | Иммобилайзер Model No. СФИНКС™ 1.4s Meguna ® Company Назначение Иммобилайзер СФИНКС 1.4s от фирмы Meguna ® Company (С1.4s) – высокоэффективное средство защиты от угона автомобиля. От других подобных систем С1.4s отличают: сверхмалые габариты, позволяющие спрятать С1.4s даже в жгуте проводов; оригинальный алгоритм имитации неисправности двигателя; отсутствие индикатора работы иммобилайзера, создающее трудности для его обнаружения; только правильные действия по снятию с охраны С1.4s подтверждаются звуковым сигналом; защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер; самокалибрующийся сенсор, электронный технический режим. СФИНКС 1.4s может использоваться как самостоятельно, так и в составе любого охранного комплекса. Применение самой передовой элементной базы на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP® и современная технология производства обуславливают его исключительную надежность. Принцип действия С1.4s При несанкционированном запуске двигателя (С1.4s в режиме охраны) автомобиль будет работать сколь угодно долго до первого нажатия на педаль тормоза. После нажатия на педаль тормоза С1.4s прежде, чем заглушит двигатель, в течение некоторого времени будет имитировать неисправность, периодически кратковременно блокируя двигатель: При первой попытке угона двигатель окончательно заглохнет через 11 секунд после нажатия на педаль тормоза. После второй попытки запуска двигатель заблокируется через 6 секунд после включения зажигания. При последующих попытках запуска двигатель будет блокироваться через случайное время в интервале от 1 до 4 секунд после включения зажигания. Если при программировании выбран жесткий тип блокировки (H-type), то двигатель будет блокироваться без предварительного кратковременного глушения. После остановки автомобиля двигатель остается заблокированным до выключения зажигания, но не менее 5-ти секунд (в течение этих 5-ти секунд разблокировать иммобилайзер невозможно). |
| Постановка С1.4s в режим охраны С1.4s ставится в режим охраны автоматически через 10 секунд после выключения зажигания. При этом прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждая, что система вошла в режим охраны. Снятие С1.4s с охраны Для снятия С1.4s с охраны необходимо после включения зажигания нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "–" на синий провод иммобилайзера (см. схему подключения) от выключателя педали тормоза) и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора. При этом прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие С1.4s с охраны. Если после включения зажигания Вы нажали на педаль тормоза, но не коснулись сенсора, то в течение 11 секунд Вы можете повторить попытку снятия с охраны С1.4s (опять нажать на педаль тормоза и коснуться сенсора). В противном случае двигатель заблокируется. Чтобы после этого снять с охраны иммобилайзер необходимо выключить/включить зажигание и, пока двигатель не заблокировался, вновь нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. В С1.4s применена защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер. После 3-х попыток несанкционированного запуска двигателя снять с охраны С1.4s можно будет только через 4 минуты при условии выключенного зажигания. Если в течение 4-х минут включалось зажигание или снималась клемма с аккумулятора, то отсчет 4-х минутного интервала времени начинается сначала. Технический режим Если Вы оставляете автомобиль на СТО, введите иммобилайзер С1.4s в технический режим работы (в этом режиме С1.4s не будет блокировать двигатель). Вход в технический режим Снять С1.4s с охраны. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 5-ти секунд, пока не прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, подтверждающих вход в технический режим. При отключении аккумулятора автомобиля технический режим сохраняется. Выход из технического режима Снять С1.4s с охраны (после включения зажигания нажать на педаль тормоза и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала). |  | Программирование типа блокировки иммобилайзера (рекомендуется выполнять специалистам) Сфинкс 1.4s позволяет путем программирования выбрать тип блокировки двигателя: безопасный тип (S-type) – до окончательного глушения двигателя С1.4s несколько раз кратковременно включит реле блокировки; жесткий тип (H-type) – С1.4s заблокирует двигатель без предварительного кратковременного глушения. Программирование выполняется следующим образом: Снять С1.4s с охраны. При включенном зажигании нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза до тех пор, пока не прозвучит 1 или 2 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимому типу блокировки (см. рисунок). После выполнения этих действий прозвучит 2 коротких звуковых сигнала. Установка и подключение С1.4s СФИНКС 1.4s может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. С1.4s подключается следующим образом: Красный – + 12V DС Серый – корпус (–) Желтый – зажигание (+) Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ" и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Синий – выключатель педали тормоза (–) Белый – выключатель педали тормоза (+) Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления иммобилайзером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). Черный – сенсор Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля. Коричневый – выход (–) к реле блокировки двигателя. Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 1,5 ma Ток выхода к реле блокировки не более 0,5 A Рабочие температуры - 400…+ 1050 С Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения иммобилайзера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера. |
| Постановка С1.4s в режим охраны С1.4s ставится в режим охраны автоматически через 10 секунд после выключения зажигания. При этом прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждая, что система вошла в режим охраны. Снятие С1.4s с охраны Для снятия С1.4s с охраны необходимо после включения зажигания нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "–" на синий провод иммобилайзера (см. схему подключения) от выключателя педали тормоза) и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора. При этом прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие С1.4s с охраны. Если после включения зажигания Вы нажали на педаль тормоза, но не коснулись сенсора, то в течение 11 секунд Вы можете повторить попытку снятия с охраны С1.4s (опять нажать на педаль тормоза и коснуться сенсора). В противном случае двигатель заблокируется. Чтобы после этого снять с охраны иммобилайзер необходимо выключить/включить зажигание и, пока двигатель не заблокировался, вновь нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. В С1.4s применена защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер. После 3-х попыток несанкционированного запуска двигателя снять с охраны С1.4s можно будет только через 4 минуты при условии выключенного зажигания. Если в течение 4-х минут включалось зажигание или снималась клемма с аккумулятора, то отсчет 4-х минутного интервала времени начинается сначала. Технический режим Если Вы оставляете автомобиль на СТО, введите иммобилайзер С1.4s в технический режим работы (в этом режиме С1.4s не будет блокировать двигатель). Вход в технический режим Снять С1.4s с охраны. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 5-ти секунд, пока не прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, подтверждающих вход в технический режим. При отключении аккумулятора автомобиля технический режим сохраняется. Выход из технического режима Снять С1.4s с охраны (после включения зажигания нажать на педаль тормоза и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала). |  | Программирование типа блокировки иммобилайзера (рекомендуется выполнять специалистам) Сфинкс 1.4s позволяет путем программирования выбрать тип блокировки двигателя: безопасный тип (S-type) – до окончательного глушения двигателя С1.4s несколько раз кратковременно включит реле блокировки; жесткий тип (H-type) – С1.4s заблокирует двигатель без предварительного кратковременного глушения. Программирование выполняется следующим образом: Снять С1.4s с охраны. При включенном зажигании нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза до тех пор, пока не прозвучит 1 или 2 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимому типу блокировки (см. рисунок). После выполнения этих действий прозвучит 2 коротких звуковых сигнала. Установка и подключение С1.4s СФИНКС 1.4s может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. С1.4s подключается следующим образом: Красный – + 12V DС Серый – корпус (–) Желтый – зажигание (+) Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ" и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Синий – выключатель педали тормоза (–) Белый – выключатель педали тормоза (+) Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления иммобилайзером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). Черный – сенсор Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля. Коричневый – выход (–) к реле блокировки двигателя. Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 1,5 ma Ток выхода к реле блокировки не более 0,5 A Рабочие температуры - 400…+ 1050 С Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения иммобилайзера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера. |

# Text boxes

выключатель

педали тормоза (–)

Технические характеристики

Предохранитель

Стоп

сигнал

Синий (–)

Белый (+)

Выключатель педали тормоза

серый

синий

коричневый

черный

белый

желтый

красный

реле блокировки

двигателя (НЗ)

+ 12 V

к разрываемой

цепи

корпус (–)

выключатель

педали тормоза (–)

+ 12 V DС

установка по умолчанию

звуковые сигналы типа блокировки двигателя

S-type

Технические характеристики

установка по умолчанию

Схема подключения С1.4s

H-type

™

Meguna ®

#### Company

Схема подключения С1.4s

реле блокировки

двигателя (НЗ)

™

###### СФИНКС™ 1.4s

выход (–) к реле

блокировки

сенсор

выключатель

педали тормоза (+)

зажигание (+)

корпус (–)

+ 12 V DС

+ 12V

Рекомендуемое  подключения С1.4s к выключателю педали тормоза.

В этом случае СФИНКС 1.4s сохраняет свои охранные функции при неисправном предохранителе стоп-сигналов.

звуковые сигналы типа блокировки двигателя

S-type

H-type

звуковой сигнал

режима VALET

3 сек.

5 сек.

10 секунд

Предохранитель

Стоп

сигнал

Синий (–)

Белый (+)

Выключатель педали тормоза

+ 12V

Рекомендуемое  подключения С1.4s к выключателю педали тормоза.

В этом случае СФИНКС 1.4s сохраняет свои охранные функции при неисправном предохранителе стоп-сигналов.

серый

синий

коричневый

черный

белый

желтый

красный

+ 12 V

Meguna ®

#### Company

www.meguna.ru

www.meguna.ru

звуковой сигнал

режима VALET

###### СФИНКС™ 1.4s

3 сек.

5 сек.

10 секунд

к разрываемой

цепи

выход (–) к реле

блокировки

сенсор

выключатель

педали тормоза (+)

зажигание (+)