| Схема подключения таймера Расположение перемычек: Для включения множителей или функции необходимо удалить соответствующие им перемычки. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения таймера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи. |  | Made in Belarus Таймер управления светом автомобиля Model No. Т7 Meguna ® Company Назначение Таймер Т7 – электронное устройство, обеспечивающее автоматическое включение ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО) автомобиля через определенное время после включения зажигания и выключение света фар и габаритных огней после выключения зажигания без каких либо действий со стороны водителя. Т7 используется независимо от штатного выключателя ближнего света фар автомобиля. Отличительные черты таймера: возможность использования функции ШИМ (плавное нарастание напряжения на лампах ближнего света и габаритных огней в течение нескольких секунд); управление светом в зависимости от положения ручного тормоза (возможность автоматического уменьшения напряжения на лампах ближнего света фар (вплоть до их полного выключения) и габаритных огней в случае, если машина стоит на ручном тормозе). Эти особенности, а также наличие обеспечиваемой Т7 задержки включения света фар и габаритных огней, снижающей нагрузку на аккумулятор при запуске двигателя, позволяют значительно увеличить ресурс электрооборудования Вашего автомобиля. |
| --- | --- | --- |
| Определение задержки включения БСФ и ГО Для снижения нагрузки на аккумулятор при запуске двигателя таймер обеспечивает задержку включения БСФ и ГО после включения зажигания. Длительность задержки устанавливается перемычками на плате Т7 и определяется по формуле: длительность задержки для БСФ: Тзад БСФ = Т0 БСФ ×2 ×3 длительность задержки для ГО: Тзад ГО = Т0 ГО ×2 ×3 Базовая длительность Т0 задается при программировании (ее величину смотрите в технических характеристиках Т7). Перемычки, соответствующие множителям ×2 и ×3, для БСФ расположены со стороны перемычек А и В, для ГО − со стороны перемычек С и D (см. Расположение перемычек). Для включения множителя необходимо удалить соответствующую перемычку. Дополнительные функции Т7 Плавное включение ламп ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО) Тип включения ламп ближнего света фар и габаритных огней задается перемычками А и С соответственно. Перемычка Состояние перемычки Тип включения А замкнута плавное включение БСФ разомкнута жесткое включение БСФ С замкнута плавное включение ГО разомкнута жесткое включение ГО Управления светом в зависимости от положения ручного тормоза Перемычка Состояние перемычки Мощность света в положении «на ручнике» B замкнута БСФ горит в ½ мощности разомкнута БСФ выключен D замкнута ГО горят в ¾ мощности разомкнута ГО включены на полную мощность Примечание После снятия автомобиля с ручного тормоза лампы БСФ загораются на полную мощность без задержки согласно перемычке А. После снятия автомобиля с ручного тормоза лампы ГО, если они горели в ¾ мощности (перемычка D замкнута), загораются на полную мощность без задержки согласно перемычке С. |  | Установка и подключение Т7 Таймер Т7 может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Т7 подключается следующим образом: Красный (2 провода сечением 0,75 мм2) − + 12 V DC Оранжевый – зажигание (+) Подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется +12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ", и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Желтый (2 провода сечением 0,75 мм2) − выход (+) БСФ Подключаются соответственно к левой и правой лампам ближнего света фар (максимальная мощность каждой лампы не должна превышать 55 Вт). Белый (сечение 0,75 мм2) − выход (+) к лампам габаритных огней Суммарная мощность ламп габаритных огней должна быть не более 55 Вт. Синий – вход управления (+) от дальнего света Подключается к проводу, на котором появляется +12V при включении дальнего света фар. В этом случае при включении дальнего света фар ближний свет фар будет автоматически выключаться. Коричневый − вход управления (−) от ручного тормоза Подключается к концевому выключателю ручного тормоза согласно схеме подключения Т7. Черный − корпус (−) Технические характеристики Т7 Напряжение питания 9 − 18 V Ток потребления при выключенном зажигании 0 mА Ток потребления при включенном зажигании 6 mА Мощность каждой из ламп БСФ не более 55 Вт Суммарная мощность ламп ГО не более 55 Вт Рабочие температуры - 400…+ 850 С Временные параметры таймера Базовая длительность БСФ Т0 БСФ 10 секунд Базовая длительность ГО Т0 ГО 2 секунды |

# Text boxes

красный (0,75 мм2)

+ 12 V DC

Таймер

T7

Meguna ® Company

красный (0,75 мм2)

+ 12 V DC

зажигание (+)

оранжевый

левая и правая лампы

ближнего света фар (2х55 Вт)

желтый (0,75 мм2)

желтый (0,75 мм2)

белый (0,75 мм2)

лампы габаритных огней (max 55 Вт)

вход управления (+)

от дальнего света

синий

вход управления (−)

от ручного тормоза

коричневый

выход (+) БСФ

выход (+) БСФ

выход (+) ГО

корпус

концевик

ручного тормоза

черный

Перемычки А и В управления БСФ

и множители задержки ×2   ×3

Перемычки C и D управления ГО

и множители задержки ×2   ×3

желтый LED-индикатор ближнего света

А

В

2

3

зеленый LED-индикатор габаритных огней

C

D

2

3

плавное / жесткое включение

мощность света в положении автомобиля «на ручнике»

×2

×2

множители

задержки

×3

×3

™

Digital Service System

- Уникальная  функциональная насыщенность устройства.

- Интуитивно понятный алгоритм управления светом.

- Адаптация к любому автомобилю.

- Увеличение ресурса электрооборудования автомобиля.

- Высокая надежность элементной базы на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP ® и мощных выходных  транзисторов MOSFET.

- Прогрессивная SMD-технология производства.

- Гарантийный срок  – 3 года с момента приобретения устройства.

Базовая длительность

Множители, устанавливаемые перемычками

Пример

Имеем таймер Т7 (Т0 БСФ = 10 сек., Т0 ГО = 2 сек.). Необходимо получить плавное включение БСФ через 20 сек. и жесткое включение ГО через 2 сек. после включения зажигания. При постановке автомобиля на ручной тормоз БСФ должен выключиться, а ГО уменьшить свою яркость.

Для получения Т7 с указанными настройками разрываем следующие перемычки:

2  со стороны  А и В:    Тзад БСФ = 10 × 2 = 20 секунд

С  −  жесткое включение ГО

В  −  БСФ выключится при постановке автомобиля на ручной тормоз.