28.25.14.113

ОЗОНАТОР

БОРЕЙ-3

Руководство по эксплуатации

РМНК.632625.001-01РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5

1.1  Описание и работа озонатора	5

2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	8

2.1  Эксплуатационные ограничения	8

2.2  Подготовка к использованию	8

2.3  Использование по назначению	9

3   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10

3.1 Общие указания	10

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	11

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ	12

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	13

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	14

Руководство по эксплуатации РМНК.632625.001-01РЭ предназначено для изучения устройства, работы и использования по назначению озонатора БОРЕЙ-3.

Руководство по эксплуатации выполнено объединенным с паспортом в соответствии с ГОСТ 2.601.

Составлено в объеме, достаточном для обучения обслуживающего персонала при работе во всех режимах.

Перед использованием озонатора БОРЕЙ-3 по назначению, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и эксплуатационными ограничениями, содержащимися в нём.

Озонатор экологически безопасен.

# 1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1  Описание и работа озонатора

1.1.1  Назначение

1.1.1.1. Озонатор БОРЕЙ-3, далее по тексту озонатор, предназначен для получения озоно-воздушной смеси из атмосферного воздуха. Озон обладает выраженным антимикробным действием в отношении всего спектра патогенной микрофлоры и является универсальным, экологически чистым, эффективным и самым дешевым дезинфицирующим агентом.

1.1.1.2. Озонатор предназначен для применения в различных устройствах и различных технологиях, использующих озоно-воздушную смесь, в частности:

- в промышленном птицеводстве (в технологии инкубации яиц, обеззараживания помещений и санации воздуха птичников, обработки кормов и продуктов птицеводства и т.д.), животноводстве (в коровниках и на свинофермах), на зверофермах.

- для обеззараживания продукции, оборудования и производственных помещений, дезодорации воздуха на мясокомбинатах, молокозаводах, пивзаводах, винзаводах, сырохранилищах, овощехранилищах, фармацевтических предприятиях.

- в рыбодобывающей и перерабатывающей отрасли на всём протяжении технологической цепочки.

- для обеззараживания и дезодорации холодильных камер и складских помещений, овощехранилищ и т.п.

- для детоксикации и дезодорации промышленных газовых выбросов.

1.1.1.3. Озонатор может быть применён для обеззараживающей обработки любого типа помещений различного профиля, за исключением тех помещений, которые оснащены оборудованием и покрытиями, изготовленными из материалов, не стойких к действию озона, а также помещений, которые относятся к категории взрывоопасных и огнеопасных.

1.1.2  Технические параметры

1.1.2.1 Номинальная производительность по озону 3 г/ч.

1.1.2.2 Общий расход воздуха 24 м3/ч.

1.1.2.3 Потребляемая мощность не более 50 Вт.

1.1.2.4 Период работы (задается таймером)  от 1 до 60 мин.

1.1.2.5 Электропитание - от бортовой сети транспортного средства (ТС) номинальным напряжением 12 В, либо от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

1.1.2.6 Масса не более 0,97 кг.

1.1.2.7 Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 230х150х52 мм.

1.1.2.8 Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

1.1.2.9 Соответствует требованиям к безопасности озонатора согласно ГОСТ IEC 60335-2-65.

1.1.3 Состав

1.1.3.1 Состав озонатора приведен в разделе 5.

1.1.4 Устройство и работа

1.1.4.1 Внешний вид озонатора приведен на рисунке 1.

Рисунок 1

Озонатор состоит из генератора озона, вентиляторов и платы управления, расположенных в металлическом корпусе.

1.1.4.2 На передней панели озонатора расположены органы управления: регулятор длительности режима генерации озона, кнопка выбора режимов работы и пуска режима генерации озона «Пуск», индикатор включения питания и режимов работы озонатора «Режим».

На задней панели озонатора расположен соединитель подключения питания.

1.1.4.3 Электропитание озонатора осуществляется от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В с помощью штатного сетевого адаптера либо от бортовой сети ТС номинальным напряжением 12 В с помощью штатного кабеля питания 12 В.

# 2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 2.1  Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Не допускается повреждение и загрязнение разъемных соединений.

2.1.2 Озонатор должен эксплуатироваться под надзором специально выделенного персонала и строго в соответствии с порядком использования по назначению (п.2.3).

2.1.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать озонатор во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.

2.1.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать и самостоятельно ремонтировать озонатор, при использовании по назначению подвергать воздействию температур, отличных от рабочей.

2.1.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать озонатор с поврежденным кабелем питания.

2.1.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ присутствие людей в обрабатываемом помещении с момента начала работы озонатора в режиме генерации озона до окончания выдержки помещения до установления концентрации озона в помещении не выше предельно-допустимой (ПДК) – 0,1 мг/м3.

ВНИМАНИЕ: Время выдержки помещения до ПДК озона после окончания режима генерации озона составляет от 2,5 до 3 ч.

Допускается сократить время выдержки	до 15-20 мин путем естественного проветривания помещения через открытые  окна или наружные двери, либо путём включения вытяжной вентиляции.

2.1.7 ВНИМАНИЕ: При внесении озонатора с холода в теплое помещение необходимо до включения выдержать его в помещении не менее 2 ч.

2.1.8 Рабочая температура от 1 до 40 оС.

Относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 оС.

## 2.2  Подготовка к использованию

2.2.1 Осмотрите озонатор - он не должен иметь механических повреждений.

Установите озонатор на жесткой горизонтальной поверхности, подключите кабель питания 12 В либо сетевой адаптер.

Озонатор готов к использованию.

## 2.3  Использование по назначению

2.3.1 При питании от бортовой сети транспортного средства номинальным напряжением 12 В вилку кабеля питания 12 В подключите к прикуривателю.

При питании от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В вилку сетевого адаптера подключите к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В.

Индикатор «Режим» загорится зеленым цветом - озонатор находится в «Ждущем» режиме.

2.3.2 Установите регулятор длительности режима генерации озона в положение, соответствующее необходимому времени обработки помещения.

2.3.3 Убедитесь, что в помещении отсутствуют люди. Кратковременно нажмите кнопку «Пуск» (менее 1 с).

Озонатор начнет работу в режиме генерации озона, включатся вентиляторы, индикатор «Режим» загорится красным цветом, будет подаваться периодический звуковой сигнал.

Покиньте помещение.

После истечения времени, соответствующего длительности «Рабочего» режима, озонатор завершит работу в режиме генерации озона, озонатор перейдет в режим работы «Охлаждение». При этом генератор озона выключится, встроенные вентиляторы продолжат работу, индикатор «Режим» будет мигать красным цветом, отключится звуковой сигнал. Спустя 2 мин озонатор перейдет в «Ждущий» режим работы, вентиляторы отключатся, индикатор «Режим» загорится зеленым цветом.

В случае необходимости принудительного завершения работы озонатора в режиме генерации озона, кратковременно нажмите кнопку «Пуск» - индикатор «Режим» будет мигать красным цветом, озонатор перейдет в режим работы «Охлаждение». Второе кратковременное нажатие кнопки «Пуск» переведет озонатор в «Ждущий» режим работы, индикатор «Режим» загорится зеленым цветом.

2.3.4 После проведенной обработки помещения, отключите питание от озонатора, отключив вилку кабеля питания 12 В от бортовой сети транспортного средства либо вилку сетевого адаптера от сети переменного тока, индикатор «Режим» погаснет.

# 3   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 3.1 Общие указания

Техническое обслуживание проводится лицами, непосредственно эксплуатирующими озонатор, для поддержания работоспособности озонатора при использовании по назначению.

Периодическое техническое обслуживание проводится ежедневно и включает в себя:

- проверку состава комплекта озонатора;

- осмотр внешнего вида;

- проверку общей работоспособности.

Проверка состава комплекта проводится в соответствии с разделом 5.

При осмотре внешнего вида проверяется:

- крепление соединителя и кабеля питания;

- отсутствие попадания влаги и посторонних предметов внутрь озонатора.

Для проверки общей работоспособности следует в соответствии с п.2.3 включить режим генерации озона.

Не реже одного раза в месяц очищайте пылесосом внутренний объем озонатора от пыли со стороны электровентиляторов и со стороны соединителя питания.

Не допускается скопление пыли на входных решетках и внутри озонатора, а также попадание в озонатор насекомых (тараканов, муравьев и т.п.). Скопление пыли, попадание влаги, появление в озонаторе инея и попадание насекомых может привести к электрическому пробою и выходу озонатора из строя.

Ремонт озонатора выполняется производителем, либо в специализированной аттестованной производителем организации.

# 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

4.1 Транспортирование озонатора в упаковке производится всеми видами транспорта без ограничения при температурах от минус 20 до плюс 50 оС.

4.2 В случаях кратковременного транспортирования на открытых платформах или автомашинах тара с изделием должна быть накрыта брезентом.

4.3 Тара на транспортных средствах должна быть закреплена от свободного перемещения.

4.4 Запрещается бросать и кантовать тару с изделием. Положение тары должно соответствовать транспортной маркировке, указанной на ней.

4.5 Озонатор должен храниться в упакованном виде в складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков, на стеллажах, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

Складирование озонатора в транспортной упаковке производят на высоту не более  2 м.

4.6    В складских помещениях должна обеспечиваться температура от минус 20 до плюс 45 оС и относительная влажность не более 80% при температуре 25 оС.

4.7 По истечении реального срока эксплуатации, утилизацию изделия необходимо производить, руководствуясь законодательными актами правительства и местных органов.

# 5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Блок Борей-3 | 1 |  |
| Кабель питания 12 В | 1 |  |
| Сетевой адаптер | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 | Объединенное с паспортом |

# 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

### Озонатор БОРЕЙ-3 РМНК.632625.001-01

### Заводской № __________________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий РМНК.632625.001ТУ, действующей технической документации.

Признан годным для эксплуатации.

### ОТК

МП       ______________________	                 Е.В. Насонов

личная подпись                                                     расшифровка  подписи

_______________________

год, месяц, число

# 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие параметров озонатора БОРЕЙ-3 требованиям      технических     условий РМНК.632625.001ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи.

7.2 Поставщик в течение гарантийного срока осуществляет гарантийное обслуживание (восстановление работоспособности при выходе из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией) поставляемого озонатора.

7.3 Гарантии не распространяются на озонатор, у которого обнаруженные дефекты явились следствием механических повреждений, полученных в результате небрежного или неосторожного обращения, повреждения лакокрасочного покрытия печатных плат и самовольной замены ЭРИ в блоках.

7.4 Срок службы озонатора 5 лет.

7.5 Гарантийное       обслуживание            и        гарантийный         ремонт      проводит ООО «САНТЭЛ» по адресу:

108818, г.Москва, пос. Ватутинки, ОАО «50 строительное управление».

Почтовый адрес: 119571, г.Москва, ОПС 119571, а/я № 77

Тел./факс.: (495) 843-03-03

Телефон сервисной службы: (495) 843-03-03

Адрес электронной почты: rc2@suntel.ru

Дата продажи_________________________