MR800 –высокомощный двухканальный корабельный МОП-аудиоусилитель.

MR1000 –высокомощный четырехканальный корабельный МОП-аудиоусилитель.

Поздравляем Вас с приобретением корабельного усилителя производства компании «BOSS Audio Systems Marine».

Оборудование разработано, сконструировано и изготовлено для того, чтобы обеспечить наивысший уровень эксплуатации и качества звука, и даст Вам годы наслаждения звуком.

Спасибо Вам за выбор техники производства «BOSS Audio Systems Marine» для развлечений на воде!

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Предисловие	2

Что входит в комплект поставки?	2

Характеристики	3

О работе при 2 Ом	3

Общие меры предосторожности	4

Защитные схемы	4

Меры предосторожности при установке	5

Предохранители	5

Установка усилителя	6

Подключение усилителя	6

Электропроводка для низкочастотного входа	7

Электропроводка для высокочастотного входа	9

Подключение источника питания и динамиков	12

Устранение неисправностей	18

Спецификации	20

# Предисловие

Представляем Вам серию «Boss Marine» и два новых МОП-усилителя, специально разработанных для корабельных аудиоустановок. В эту новую серию входят 2-канальный и 4-канальный усилители.

Все модели «Вoss Marine» оснащены как высокочастотными, так и низкочастотными кроссоверами. В целях дальнейшего повышения гибкости использования сабвуферов имеется интегрированный регулируемый подъем низких частот. Уровень сабвуфера можно контролировать с модуля дистанционного управления уровнем.

Данные усилители «Boss Marine» сконструированы с применением специального коррозионно-стойкого покрытия печатных плат для предотвращения повреждений от высокого уровня влажности в корабельных условиях.

Во избежание попадания воды в корпус усилителя все соединения осуществляются через водонепроницаемые шнуры/кабели, а места прохождения проводов через концевые панели тщательно уплотнены.

Дополнительный уникальный компонент, представляющий важность, это резиновая прокладка, герметизирующая все контрольные отверстия.

Специалисты компании «Boss Marine» понимают, что усилители могут устанавливаться во множестве систем различного типа, поэтому они также оснащены устройством контроля входной чувствительности, чтобы упростить интеграцию усилителя в систему независимо от входного источника.

# Что входит в комплект поставки?

При распаковке нового усилителя необходимо проверить наличие всех нижеописанных элементов. При отсутствии какого-либо из них следует обратиться к продавцу, у которого был приобретен проигрыватель.

- Корабельный усилитель;

- Кабель для высокого уровня входного сигнала с разъемом (разъемами);

- Выходной кабель для динамика с разъемом (разъемами);

- Устройство дистанционного управления;

- 4 (четыре) монтажных винта.

# Характеристики

Ваш новый корабельный усилитель «Boss Marine» обладает следующими характеристиками:

- Функционирование класса А-В;

- Выходы мостового типа;

- Возможность работы в режиме тройного подключения (TriMode);

- МОП-источник питания с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией);

- Стабильная работа в стереорежиме при 2 Ом при повышении выходной мощности;

- Защита динамика от перегрева и короткого замыкания;

- Схема плавного включения;

- Схема дистанционного включения/отключения;

- Контроль переменного усиления входного уровня;

- Переменные низкочастотные и фиксированные высокочастотные кроссоверы;

- Переменное усиление низких частот (от 0 до 16 дБ);

- Уникальное защитное покрытие на плате ПК для предотвращения повреждения влагой;

- Световая индикация питания и защиты;

- Серебряный теплоотвод;

- Устройство дистанционного управления уровнем сабвуфера.

# О работе при 2 Ом

Ваш усилитель «Boss Marine» разработан для эффективной работы при нагрузках до 2 Ом. Это означает, что возможно подключение до 4 динамиков на 8 Ом на канал при параллельном подключении.

При увеличении числа вуферов на канал при низких частотах (ниже 100 Гц) наблюдается акустический эффект взаимосвязи. Такой акустический эффект взаимосвязи позволяет увеличивать выходную мощность примерно на 3 дБ на один динамик, что эквивалентно дополнительным 10 Вт на динамик.

При работе при 2 Ом выходная мощность усилителей повышается примерно на 50%. При этом потребление тока также увеличивается примерно настолько же, поэтому следует обеспечить наличие достаточной силы тока для работы усилителей при нагрузке 2 Ом.

При отсутствии достаточного тока музыка будет воспроизводиться с искажениями.

# Общие меры предосторожности

Перед установкой и эксплуатацией нового усилителя «Boss Marine» следует ознакомиться со всей информацией, содержащейся в настоящем Руководстве.

Рекомендуется хранить настоящее Руководство в надежном месте для последующих обращений.

- Запрещается открывать или пытаться проводить ремонт самостоятельно. Имеющиеся высокие напряжения могут привести к поражению электрическим током. За проведением ремонта обращаться только к квалифицированным техническим специалистам.

- Во избежание риска поражения электрическим током или повреждения усилителя не допускать попадания влаги на оборудование или  намокания от воды или напитков. При возникновении таких случаев следует немедленно отключить источник питания и отослать усилитель местному дилеру или в сервисный центр как можно быстрее.

- При возникновении дыма или несвойственного запаха в ходе эксплуатации или при повреждении любых частей или корпуса следует немедленно отключить силовые провода и отослать усилитель местному дилеру или в сервисный центр как можно быстрее.

СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Не открывать корпус изделия. Внутри имеются высокие напряжения, представляющие опасность. Внутри устройства нет частей, которые пользователь может самостоятельно обслуживать.

# Защитные схемы

Настоящий усилитель оснащен специальными электрическими защитными схемами, которые отключают усилитель в следующих случаях:

- Перегрузка входа;

- Короткое замыкание;

- Сверхвысокие температуры.

При обнаружения любого из этих обстоятельств усилитель переходит в режим самосохранения, при этом загорается светоиндикатор PROTECT (защита) на табличке с номером модели на верхней панели усилителя.

Каков порядок действий при светящемся индикаторе защиты PROTECT?

При включении светоиндикатора защиты PROTECT следует осторожно отключить систему и определить причину срабатывания защитной схемы.

Для перезагрузки усилителя из режима защиты PROTECT следует отключить питание системы (обычно путем отключения контрольно-распределительного блока или иного источника сигнала, питающего усилитель), а затем снова включить.

При отключении усилителя из-за термической перегрузки следует дать ему остыть перед повторным включением.

Если отключение произошло из-за перегрузки входа или короткого замыкания, следует устранить данные обстоятельства перед попыткой повторного включения усилителя.

# Меры предосторожности при установке

Перед сверлением или прорезанием любых отверстий следует тщательно изучить планировку судна. С особенной осторожностью следует проводить работы вблизи бензобака, топливопроводов, гидравлических линий и электропроводки.

Запрещается эксплуатировать усилитель в разобранном виде. Следует надежно закрепить все части аудиосистемы внутри усилителя во избежание повреждения, особенно в случае аварии.

Не следует подключать усилитель при незащищенных проводных соединениях, пережатых шнурах, при контакте с металлическими поверхностями водного судна или при вероятности повреждения находящимися радом предметами.

Перед подключением или отключением системы от силовых линий следует отсоединить судовую батарею. Следует убедиться, что при подключении входных разъемов и терминалов динамиков основное контрольно-распределительное устройство и прочее оборудование отключено.

При необходимости замены сетевого предохранителя его следует заменять только на идентичный поставляемому в комплекте с усилителем. Применение предохранителя иного типа или номинала может привести к повреждению аудиосистемы или усилителя, не подлежащему гарантийному обслуживанию по условиям изготовителя.

# Предохранители

Сетевые предохранители обеспечивают защиту как усилителя, так и электрической проводки судна в условиях отказа. При необходимости замены предохранителя в корабельном усилителе следует использовать предохранитель точно такого же типа или номинала. Применение предохранителя иного типа или номинала может привести к повреждению усилителя или судна, а также к пожару.

# Установка усилителя

- Найти подходящее место на судне для установки усилителя.

- убедиться, что вокруг намеченного места установки имеется достаточная циркуляция воздуха.

- Разметить местоположение отверстий для монтажных винтов путем размещения усилителя в желаемом месте. При помощи разметочного инструмента или монтажного винта, вставляемого в каждое монтажное отверстие усилителя, разметить поверхность установки. Если на монтажной поверхности имеется покрытие, следует замерить центры отверстий и наметить их с помощью фломастера.

- Просверлить установочные отверстия в монтажной поверхности под монтажные винты. Поместить усилитель на место, надежно закрепить на поверхности с помощью винтов.

# Подключение усилителя

Перед выполнением проводки следует ознакомиться с настоящим Руководством и найти схемы подключения электропитания, входа и динамика именно для вашей установки. Перед началом работ следует убедиться, что вы разобрались в особенностях всех подключений.

- Подключить клемму заземления к ближайшей точке шасси судна. Длина заземляющего провода не превышает 39" (100 см). Используйте провод 8 калибра (или для бОльших нагрузок).

- Подключить клемму выносного терминала к выходу выносного терминала основного устройства управления с применением провода 16 калибра (или для бОльших нагрузок).

- Подключить свободный держатель предохранителя на расстоянии не более 18" (45 см) от судовой батареи и протянуть провод 8 калибра (или для бОльших нагрузок) от данного предохранителя к месту установки усилителя.

- Убедиться, что держатель предохранителя свободен. Затем подключить держатель предохранителя к разъему усилителя «BATT+».

- при использовании нескольких усилителей в системе:

- провести отдельную пару кабелей от батареи и точки заземления шасси к каждому усилителю. Каждый кабель (+) оснащается собственным линейным предохранителем.

- либо –

- провести кабель 4 калибра от держателя предохранителя у батареи к распределительному блоку в месте установки усилителя или неподалеку от него. Затем провести отдельные кабели от усилителя к данному распределительному блоку и самостоятельным точкам заземления шасси.

- Подключить все линейные входы и выходы (при их использовании) с использованием высококачественных кабелей. Подключение любых динамиков производится в соответствии со схемами, приведенными в настоящем Руководстве.  Во избежание проблем акустической фазировки необходимо строго соблюдать полярность.

- Вставить предохранители в держатель (-и) предохранителей батареи.

- Перед включением усилителя в сеть еще раз проверить все места подключений.

- Перевести все регуляторы уровня в положение минимального уровня и настроить все регуляторы/переключатели кроссоверов на точки желательной частоты.

- Подключить к сети основной блок управления и усилитель. Затем настроить   громкость с помощью регулятора примерно до 3/4, затем отрегулировать уровень входного сигнала усилителя чуть ниже уровня искажения.

- Для получения наилучших результатов может понадобиться тонкая подстройка различных регуляторов.

Запрещается использовать регулятор уровня не по назначению!

Не следует путать регулятор уровня входного сигнала с регулятором громкости! Он сконструирован ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для подключения выхода источника аудиосигнала к входу усилителя.

Не следует настраивать данный уровень входного сигнала на максимум, если того не требует уровень входного сигнала.

Пренебрежение настоящими указаниями может привести к перегрузке входа усилителя и чрезмерному искажению звука. Это также может привести к срабатыванию защитной схемы.

# Электропроводка для низкочастотного входа

Для улучшения качества звука рекомендуется специальная электропроводка для низкочастотного входа (RCA). Для наилучшего качества звука следует всегда пользоваться высококачественным кабелем RCA.

Примечание: Запрещается подключать ОДНОВРЕМЕННО высокочастотные и низкочастотные входы приемника к усилителю.

Двухканальный усилитель модели MR800

| Дистанционное управление уровнем сигнала сабвуфера | К правому/левому аудиовыходам главного устройства или блока обработки сигналов |
| --- | --- |

Электропроводка для низкочастотного входа

Для улучшения качества звука рекомендуется специальная электропроводка для низкочастотного входа (RCA). Для наилучшего качества звука следует всегда пользоваться высококачественным кабелем RCA.

Примечание: Запрещается подключать ОДНОВРЕМЕННО высокочастотные и низкочастотные входы приемника к усилителю.

Четырехканальный усилитель с 4-канальным источником входного сигнала, модель MR1000

| Дистанционное управление уровнем сигнала сабвуфера | К переднему и заднему аудиовыходам главного устройства или блока обработки сигналов |
| --- | --- |

Четырехканальный усилитель с 2-канальным источником входного сигнала, модель MR1000

| Дистанционное управление уровнем сигнала сабвуфера | Переключатель режимов ввода в позиции 2 канала | К левому/правому аудиовыходам главного устройства или блока обработки сигналов |
| --- | --- | --- |

# Электропроводка для высокочастотного входа

Высокочастотный (-ые) вход (ы) используется (используются) только при отсутствии выходов RCA на главном устройстве. При отсутствии выходов RCA выходы динамика подключаются от приемника к высокочастотным входным разъемам усилителя. Следует обязательно соблюдать полярность во избежание проблем акустической фазировки.

Примечание: Запрещается подключать ОДНОВРЕМЕННО высокочастотные и низкочастотные входы приемника к усилителю.

Двухканальный усилитель модели MR800

| Дистанционное управление уровнем сигнала сабвуфера | К левому/правому контактам динамика главного устройства или блока обработки сигналов |
| --- | --- |

Электропроводка для высокочастотного входа

Высокочастотный (-ые) вход (ы) используется (используются) только при отсутствии выходов RCA на главном устройстве. При отсутствии выходов RCA выходы динамика подключаются от приемника к высокочастотным входным разъемам усилителя. Следует обязательно соблюдать полярность во избежание проблем акустической фазировки.

Примечание: Запрещается подключать ОДНОВРЕМЕННО высокочастотные и низкочастотные входы приемника к усилителю.

Четырехканальный усилитель модели MR1000 с 4-канальным источником входного аудиосигнала

| Дистанционное управление уровнем сигнала сабвуфера | К переднему и заднему левому/правому контактам динамика главного устройства или блока обработки сигналов |
| --- | --- |

Электропроводка для высокочастотного входа

Высокочастотный (-ые) вход (ы) используется (используются) только при отсутствии выходов RCA на главном устройстве. При отсутствии выходов RCA выходы динамика подключаются от приемника к высокочастотным входным разъемам усилителя. Следует обязательно соблюдать полярность во избежание проблем акустической фазировки.

Примечание: Запрещается подключать ОДНОВРЕМЕННО высокочастотные и низкочастотные входы приемника к усилителю.

Четырехканальный усилитель модели MR1000 с 2-канальным источником входного аудиосигнала

| Дистанционное управление уровнем сигнала сабвуфера | К левому/правому контактам динамика главного устройства или блока обработки сигналов |
| --- | --- |

# Подключение источника питания и динамиков

Двухканальный режим работы и мостовая схема

Двухканальный усилитель модели MR800

Двухканальный режим работы

Мостовая схема

Импеданс динамиков 4-8 Ом

Отрицательный контакт (-) динамика подключается к правому отрицательному  подводящему проводу усилителя R(-).

Положительный контакт динамика (+) подключается к левому положительному  подводящему проводу усилителя L(+).

Подключение источника питания и динамиков

Четырехканальный режим и мостовая схема

Четырехканальный усилитель модели MR1000

Четырехканальный режим

Мостовая схема

Импеданс динамиков 4-8 Ом.

Положительный контакт подводящего провода канала 1 СН1(+) подключается к положительному контакту сабвуфера 1 (+).

Отрицательный контакт подводящего провода канала 2 СН2 (-) подключается к отрицательному контакту сабвуфера 2 (-).

Положительный контакт подводящего провода канала 3 СН3(+) подключается к положительному контакту сабвуфера 2 (+).

Отрицательный контакт подводящего провода канала 4 СН4 (-) подключается к отрицательному контакту сабвуфера 1 (-).

Работа в режиме тройного подключения

Двухканальный усилитель модели MR800

Работа в режиме тройного подключения позволяет подключать данный усилитель к двум основным динамикам и сабвуферу или паре выходных каналов. Основные динамики при этом функционируют в стерео-режиме, а сабвуфер одновременно функционирует в режиме моно.

Для настройки усилителя для работы в таком режиме, регулятор кроссовера переключается в положение FULL (полный). Ввести в схему конденсаторы высокочастотного фильтра и индуктор низкочастотного фильтра, как показано ниже. Для определения верных значений конденсаторов и индуктора при желаемой частоте кроссовера следует сверяться с таблицей внизу настоящей страницы.

Режим тройного подключения

Импеданс динамика 8 Ом

Значения компонентов для пассивного кроссовера на 6 дБ

| Частота | Индуктор | Конденсатор |
| --- | --- | --- |
| 80 Гц | 7,5 мГн | 470 мкФ |
| 100 Гц | 6,5 мГн | 330 мкФ |
| 120 Гц | 5,5 мГн | 330 мкФ |
| 150 Гц | 4 мГн | 220 мкФ |

Работа в режиме тройного подключения

Четырехканальный усилитель модели MR1000

Работа в режиме тройного подключения позволяет подключать данный усилитель к двум основным динамикам и сабвуферу или паре выходных каналов. Основные динамики при этом функционируют в стерео-режиме, а сабвуфер одновременно функционирует в режиме моно.

Для настройки усилителя для работы в таком режиме, регулятор кроссовера переключается в положение FULL (полный). Ввести в схему конденсаторы высокочастотного фильтра и индуктор низкочастотного фильтра, как показано ниже. Для определения верных значений конденсаторов и индуктора при желаемой частоте кроссовера следует сверяться с таблицей внизу настоящей страницы.

Режим тройного подключения

Значения компонентов для пассивного кроссовера на 6 дБ

| Частота | Индуктор | Конденсатор |
| --- | --- | --- |
| 80 Гц | 7,5 мГн | 470 мкФ |
| 100 Гц | 6,5 мГн | 330 мкФ |
| 120 Гц | 5,5 мГн | 330 мкФ |
| 150 Гц | 4 мГн | 220 мкФ |

# Устранение неисправностей

При возникновении  проблем в ходе эксплуатации или работы данного устройства следует сравнить схему вашей установки с электрическое схемой на предшествующих страницах. Если проблема не устраняется, необходимо прочитать следующие указания по устранению неисправности, которые могут быть полезны при решении подобных проблем.

| ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ | ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ |
| --- | --- |
| Питание усилителя не включается. | Следует проверить надежность заземления. Проверить наличие не менее 3 В переменного тока на входе дистанционного управления. Проверить наличие напряжения на батарее положительной клеммы (+). Убедиться, что величина напряжения не менее 12 В. Проверить и, при необходимости, заменить предохранители. Убедиться, что не горит световая индикация срабатывания защитной схемы. При наличии световой индикации следует немедленно отключить и вновь включить питание усилителя. |
| При включении питания усилителя включается световая индикация защитной схемы | Проверить отсутствие короткого замыкания подводящих проводов динамиков. Повернуть регулятор громкости на основном устройстве на минимум во избежание перегрузки. Снять подводящие провода динамика и перезагрузить усилитель. Повторное включение световой индикации означает неисправность усилителя и необходимость обращения в сервисную службу. |
| Отсутствует выходной сигнал. | Проверить исправность всех предохранителей. Проверить надежность заземления усилителя. Проверить наличие не менее 3 В переменного тока на входе дистанционного управления. Убедиться, что аудиокабели RCA подключены к верным входам. Проверить проводку (подключение) всех динамиков. |
| Низкий уровень выходного сигнала. | Перезагрузить устройство контроля уровня. Проверить настройки устройства управления кроссоверами. |
| Наличие аудиосигнала только на одном канале. | Проверить соединительные кабели RCA. Проверить проводку (подключение) всех динамиков. |
| Шипение (свист) на высоких тонах в динамиках. | Отключить все кабели RCA от входов усилителя. При прекращении свиста (шипения) подключить компонент, управляющий усилителем, и отключить его входы. При прекращении свиста (шипения) на этом этапе продолжать до тех пор, пока не будет выявлен неисправный/шумящий компонент. Рекомендуется настроить уровень входного сигнала на самое низкое значение. Таким образом достигается индивидуальный оптимальный коэффициент помех. Следует настроить уровень сигнала основного устройства на максимально возможное (без искажений) значение, а уровень входного сигнала усилителя – на минимально возможное значение. |
| Скрип (визг) в динамиках. | Проверить наличие неверно заземленных соединительных кабелей RCA. |
| Искажение звука. | Проверить соответствие настроек управления уровнем входного сигнала уровню сигнала основного устройства. Следует всегда настраивать уровень входного сигнала на минимально возможное значение. Проверить правильность настроек частоты всех кроссоверов. Проверить отсутствие короткого замыкания на подводящих проводах динамиков. |
| Усилитель сильно нагревается. | Проверить соответствие минимального значения импеданса динамиков конкретной модели усилителя. Обеспечить наличие достаточной циркуляции воздуха вокруг усилителя. В некоторых сферах применения может понадобиться дополнительный внешний вентилятор охлаждения. |
| Шумы при работе двигателя (статического типа) | Обычно это вызывается кабелями RCA низкого качества, которые поглощают излучаемые шумы. Следует использовать кабели только наилучшего качества и прокладывать их отдельно от силовых кабелей. |
| Шумы при работе двигателя (вой синхронного генератора) | Убедиться, что подводящие провода динамиков не замкнуты на шасси судна. Убедиться, что кабели RCA не замкнуты на шасси судна. Проверить надежность заземления основного устройства. |

# Спецификации

| Модель | Двухканальный корабельный усилитель модели MR800 | Четырехканальный корабельный усилитель Модели MR1000 |
| --- | --- | --- |
| Среднеквадратичная мощность при 4 Ом | 125 Вт x 2 | 100 Вт x 4 |
| Максимальная мощность при 2 Ом | 400 Вт x 2 | 250 Вт x 4 |
| Мощность при мостовом соединении при 4 Ом | 800 Вт x 1 | 500 Вт x 2 |
| Импеданс динамиков, не менее | 2 Ом Стерео/4 Моно – мостовая схема --------- |
| Общее искажение высшими гармониками, THD | 0,01% | 0,01% |
| Амплитудно-частотная характеристика | 6 Гц-50 кГц | 6 Гц-50 кГц |
| Коэффициент помех | 102 дБ | 102 дБ |
| Разделение каналов | 90 дБ | 90 дБ |
| Коэффициент затухания | 125+ | 125+ |
| Диапазон кроссоверов низкочастотный | 40 Гц-150 Гц | 40 Гц-150 Гц |
| высокочастотный | 200 Гц (фиксированный) | 200 Гц (фиксированный) |
| Подъем низких частот | 0-+18 дБ | 0-+18 дБ |
| Номинал предохранителя | 25 A x 1 | 40 А х 1 |
| Габариты: (7-3/8” X 2-1/4" X ...) | 8-3/4" | 12-3/4" |

Все спецификации могут изменяться без предварительного уведомления

Для заметок

# Text boxes

В данной установке высокочастотные входы не используются

В данной установке высокочастотные входы не используются

В данной установке высокочастотные входы не используются

Режим ввода

Режим ввода

В данной установке низкочастотные входы не используются

Белый    синий

Фиолет.  Зеленый

черный

Фиолет.  Зеленый

черный

Белый    синий

В данной установке низкочастотные входы не используются

Фиолет.  Зеленый

черный

Белый    синий

Режим ввода

Переключатель режимов ввода в положении 4 канала

Переключатель входного режима в положении 4 канала

В данной установке высокочастотные входы каналов 3,4 не используются

Переключатель режимов ввода в положении 2 канала

Режим ввода

Фиолет.  Зеленый

черный

Белый    синий

В данной установке низкочастотные входы не используются